## Slide 1: RIESGO ELÉCTRICO
Es la posibilidad de circulación de la corriente eléctrica por el cuerpo humano
TIPOS
Contacto directo: al tocar partes activas de la red que están en tensión (cables, enchufes, etc)
Contacto indirecto: al tocar algo que normalmente no conduce electricidad pero por algún fallo sí que lo hace
Contacto de alta tensión: al acercarse a dispositivos de más de 1000 voltios. No se llega a tocar el dispositivo en sí pero al pasar la zona de seguridad se produce una descarga a través del aire. Se considera contacto directo.

## Slide 2: DAÑOS POR NIVEL DE INTENSIDAD
Dependen de varios factores, el más importante el nivel de intensidad (se mide en mA). Otros factores son el tiempo que dura el contacto y la trayectoria que sigue la electricidad.
3 mA
5 mA
10 mA
25 mA
60 mA
1 A
Cosquilleos
Contracciones musculares
Tetanización
Parada cardio-respiratoria
Fibrilación ventricular
Paro cardiaco y quemaduras

## Slide 3: MEDIAS DE PREVENCIÓN / PROTECCIÓN
· Protección frente a contactos directos:
Alejar partes activas de la instalación
Imponer obstáculos
Recubrir partes activas con aislamientos
· Protección frente a contactos indirectos:
Tomas de tierra
Usar interruptores diferenciales para que salte el interruptor y se corte la corriente.
Separar circuitos por transformadores y separar partes activas.
· Medidas sobre los trabajadores:
Informar con señales
Uso de botas, guantes, casco, herramientas aislantes
Verificar ausencia de tensión y señalizar lo que se está realizando