Proxecto de comprobación dun computador
Apelidos, Nome: Iglesias Nieto, Rodrigo

Dado un equipo informático, deberás comprobar o seu estado antes de tratar de acender o equipo. Para isto deberás:

1. Comprobar as características da fonte de alimentación que está instalada.
2. Verificar o estado da fonte de alimentación.
3. Identificar a placa base e os seus compoñentes.
4. Identificar os dispositivos de almacenamento SATA
5. Identificar os slots de memoria RAM

1. Comprobar as características da fonte de alimentación instalada

Material:
- Desparafusador
- Alfombra condutora
- Computador ATX

Precondicións:
1. Descargarse da electricidade estática
2. Estender e colocar a alfombra condutora
3. Colocar o equipo na alfombra condutora
4. Identificar a descrición da etiqueta da fonte de alimentación

Identificar na descrición da etiqueta da fonte de alimentación os seguintes elementos:
  1. Nome: LL-PS-500
  2. Marca: L-Link
  3. Factor de forma: ATX
  4. Potencia: 500w
  5. PFC (Power Factor Correction) [Si/Non]:
    Sí, cuenta con PFC, se utiliza para corregir el factor de potencia de entrada, reducir pérdidas y mejorar la eficiencia.
  6. URL: l-link.es
  7. Corrente Alterna (AC) – Entrada:
    1. Voltaxe (V): 230v
    2. Frecuencia (Hz): 50Hz
    3. Intensidade (A): 2.17A
  8. Corrente Continua (DC) – Saída:
    1. Voltaxe 1:3,3v
    2. Voltaxe 2: 5 VDC
    3. Voltaxe 3: 12v
    4. Voltaxe 4: -12v
    5. Voltaxe 5: 5 VBS
    6. Voltaxe 6: -
    7. Voltaxe 7: -
  9. Potencia máxima (W): 500W
  10. Certificacións: CE, ROHS Comfort

2. Verificar o estado da fonte de alimentación

Obxectivos:
1. Medir a tensión de corrente eléctrica continua
2. Distinguir as voltaxes das distintas conexións dunha fonte de alimentación

Procedemento:
1. Conectar a regleta á corrente eléctrica co interruptor en estado apagado
2. Fonte de alimentación:
  1. Poñer o interruptor da propia fonte de alimentación en estado “off”
  2. Conectar a fonte de alimentación á regleta
  3. Poñer o interruptor da fonte de alimentación en estado “on”
  4. Verificar que a fonte de alimentación acende
3. Probador da fonte de alimentación:
  1. Conectar a conexión ATX (20+4pins). Indica que acontece:
  2. Desconecta a conexión ATX e conecta calquera outra. Indica que acontece:
  3. Conecta a conexión ATX (20+4pins) e escolle unha conexión e conéctaa no conector correspondente. Indica cal é o valor (ms) do Power OK: 310 ms
  4. Identifica as seguintes conexións e indica os leds e valores das voltaxes atopadas:
    1. ATX (20+4pins)
      1. LEDs (+12V,+5V.+3.3V): -
      2. Cores dos cables: Naranja, azul, negro, verde, gris, morado, amarillo
      3. Voltaxes: +5 (HH), +12v1(13.4), +3.3 (3.5), -12v(-11.8), +12v2 (HH), +5 VSB (5.9)
    2. Conector de alimentación EPS (alimenta o procesador) +12V (4+4 pins ou 4 pins)
      1. LEDs (+12V,+5V.+3.3V): -
      2. Cores dos cables: Amarillo, negro
      3. Voltaxes: +5v(5.4), +12(12), +12v2(12.2), +5 VSB(5.2)
    3. Conector de alimentación PCIe (6+2 pins) -> NON TEN A FONTE
      1. LEDs (+12V,+5V.+3.3V): -
      2. Cores dos cables: -
      3. Voltaxes: -
    4. Conector de alimentación molex (4pin)
      1. LEDs (+12V,+5V.+3.3V): +12, +5
      2. Cores dos cables: amarillo, negro, rojo
      3. Voltaxes: +5v(5.4), +12v1(12.1), +3.3(3.4), +12v2(LL)
    5. Conector de alimentación SATA
      1. LEDs (+12V,+5V.+3.3V): +12, +5
      2. Voltaxes: +5v(5.4), +12v1(12.1), +3.3(3.4), +12v2(LL)
4. Comparar os valores atopados no apartado anterior cos valores da etiqueta da fonte de alimentación. Indica que acontece:
  Los valores varían dentro de un rango mínimo pero es aceptable.

3. Identificar a placa base e os seus compoñentes.

Identificar os compoñentes da placa base:
  1. PCIe
  2. PCIe
  3. PCIe x1
  4. PCIe x16
  5. Panel trasero
  6. Conector alimentación EPS
  7. Procesador
  8. Ventilador trasero
  9. Ventilador procesador
  10. Ranura DIMM 3
  11. Ranura DIMM 1
  12. Ranura DIMM 4
  13. Ranura DIMM 2
  14. Ventilador frontal
  15. Anti intrusión / Damper
  16. LPC Debug header
  17. TMP Header
  18. ATX 20+4
  19. Jumper
  20. Batería
  21. Speaker
  22. SATA 6G
  23. eSata
  24. Frontal panel power LED
  25. Front panel

4. Identificar os dispositivos de almacenamento SATA

1. Identificar os dispositivos SATA conectados na placa e as súas características:
  1. Dispositivo: Lector CD -> Model: GH24NS90 SUPER MULTI DVD REWRITER
    - Capacidade:
  1. Dispositivo: Disco Duro HDD-> Model: WESTERN DIGITAL WD5000AAKX
    - Capacidade: 500GB
2. Identificar os compoñentes SATA na BIOS:
  1. Dispositivo: HL-DT-ST DVDRA
    - Capacidade:
  1. Dispositivo: WDC WD5000AAKX(1Gb/s – 3.0Gb/s)
    - Capacidade: 500GB

5. Identificar os slots de memoria RAM

1. Identificar os slots de memoria da placa base:
  1. Indicar cal é o tipo de memoria conectada na placa base (SIMM, DIMM, DDR, DDR2, DDR3...):
  2. Indicar tamaño de memoria RAM: DIMM DDR3 DUAL CHANNEL
  3. Capacidade: 2GB
2. Identificar os compoñentes de memoria na BIOS:
  1. Slot 1: Not installed
  2. Slot 2: Not installed
  3. Slot 3: Not installed
  4. Slot 4: 2GB
3. Iniciar o computador sen ningún slot de memoria.
Indica que é o que sucede. Indica se se visualiza no monitor a BIOS:
Sin tarjeta RAM no hay video y el pc pita.
6. Inicio do computador

Coloca os slots de memoria, revisa as conexións e inicia o computador.
Indica se o computador acende ou presenta algunha incidencia:

El ordenador enciende perfectamente sin errores.